Załącznik nr 5 do SIWZ

Parametry techniczne

| Lp. | Parametry | Parametr wymagany |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rodzaj pojazdu | Autobus |
| 2. | Rok produkcji | Wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016 roku |
| 3. | Homologacja na pojazd zabudowany, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych lub homologacja auta bazowego + badanie potwierdzające przystosowanie pojazdu do przewozu 18 osób (17 + 1) i przystosowany do kotwiczenia wózków w tylnej części pojazdu po demontażu siedzeń) + oświadczenie o dokonaniu przebudowy pojazdu przed uprawniony podmiot. | Wymagane |
| 4. | Moc silnika | Min. 150 Km |
| 5. | Rodzaj paliwa | ON |
| 6. | Zamek centralny z pilotem | Wymagane |
| 7. | Radio samochodowe + głośniki | Wymagane |
| 8. | Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera. | Wymagane |
| 9. | Nadwozie całe przeszklone (termoizolacyjne szyby) | Wymagane |
| 10. | Okna w drzwiach tylnych | Wymagane |
| 11. | Skrzynia biegów manualna - co najmniej 5-cio biegowa + bieg wsteczny | Wymagane |
| 12. | ABS | Wymagane |
| 13. | Dodatkowe ogrzewanie (powietrzne) postojowe niezależne od pracy silnika | Wymagane |
| 14. | Klimatyzacja z indywidualnym nawiewem | Wymagane |
| 15. | Klimatyzacja dla kierowcy | Wymagane |
| 16. | Elektryczne lusterka | Wymagane |
| 17. | Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i wszystkich pasażerów | Wymagane |
| 18. | Siedzenia – tapicerka materiałowa | Wymagane |
| 19. | Siedzenie kierowcy regulowane z zagłówkiem z podłokietnikiem | Wymagane |
| 20. | Siedzenie pasażerów z zagłówkami | Wymagane |
| 21. | Pokrycie podłogi z wykładziny łatwo zmywalnej | Wymagane |
| 22. | Pokrycie ścian oraz słupków tapicerką miękką | Wymagane |
| 23. | Drzwi tylne dwuskrzydłowe | Wymagane |
| 24. | Uchwyt przy drzwiach przesuwnych ułatwiający wsiadanie. | Wymagane |
| 25. | Samochód wyposażony w windę hydrauliczną– windę zewnętrzną w świetle drzwi tylnych | Wymagane |
| 26. | Zamontowane atestowane szyny podłogowe do mocowania wózków inwalidzkich. | Wymagane |
| 27. | Atestowane pasy do mocowania wózków inwalidzkich | Wymagane |
| 28 | Oznakowanie z przodu i tyłu symbolem „inwalidzi” | Wymagane |
| 29. | Dodatkowy komplet opon zimowych | Wymagane |
| 30. | Ubezpieczenie OC, AC, NW | co najmniej 12 miesięcy |
| 31. | Gwarancja pojazdu wraz z wyposażeniem (licząc od dnia zakupu pojazdu) | Co najmniej 36 m-cy |
| 32. | Gwarancja na lakier | Co najmniej 36 m-cy |
| 33. | Gwarancja na perforację nadwozia | Co najmniej 60 m-cy |
| 34. | Serwis gwarancyjny na terenie województwa lubelskiego. | Wymagane |